## Slide 1
Забезпечення збереженості архівних документів
Чебоненко Наталя Анатоліївна
Начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату
Державного архіву Запорізької області

## Slide 2
1.Вимоги до будівель і приміщень архівів.
2. Вимоги до засобів зберігання.
3. Вимоги до світлового, температурно-вологісного та санітарно-гігієнічного режимів.
4. Вимоги до протипожежного та охоронного режимів.
5. Розміщення справ в архівосховищах. Топографування.
6. Перевіряння наявності.
7. Порядок видавання справ з архівосховищ. Транспортування та упакування справ.

## Slide 3
Вимоги до умов зберігання документів
Національного архівного фонду визначають:
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ;
Національний стандарт ДСТУ 8889:2019 «Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги» / ДП «УкрНДНЦ». – К., 2019.

## Slide 4
Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України 08.04.2013 № 656/5 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 № 584/23116;
Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду, затверджене наказом Міністерства юстиції України 02.03.2015 № 296/5, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за № 250/26695.
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України 18 червня 2015 року № 1000/5 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181.
Правила пожежної безпеки для архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 27.11.2017 № 3790/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2017 р. за № 1446/31314.

## Slide 5
Будівлі архівів
Спеціально побудовані.
Пристосовані.
Експертиза будівель.

## Slide 6
Комплекс приміщень архіву
Сховища для документів;
Робочі кабінети для співробітників;
Читальний зал (кабінет) для роботи дослідників, співробітників установи й інших користувачів;
Інші допоміжні приміщення.

## Slide 7
Сховище
ізольоване від впливу зовнішніх кліматичних чинників
спеціально обладнане
відповідний температурно-вологісний режим
протипожежний захист
контрольований доступ
відповідний світловий режим

## Slide 8
Обладнання сховищ
контрольно-вимірювальні прилади
охоронна та пожежна сигналізації
засоби автоматичного пожежогасіння
вогнегасники
системи зв’язку
системи кондиціювання та вентиляції повітря

## Slide 9: Норми розміщення стелажів

## Slide 10: Температурно-вологісний режим:
температура повітря – +17-19 ̊ С
відносна вологість – 50-55 %
припустиме коливаня температури ±5оC
припустиме коливаня відносної вологості повітря ± 10 %
вжиття заходів щодо нормалізації режиму зберігання у разі тривалого його порушення

## Slide 11
без систем кондиціювання — тричі на тиждень
із системами кондиціювання — двічі на тиждень
Контроль температурно-вологісного режиму
за умов порушення режиму зберігання — щоденно

## Slide 12
ОСВІТЛЕННЯ
ШТУЧНЕ
ЛАМПИ РОЗЖА-РЮВАННЯ
ЛАМПИ ЛЮМІНЕ-СЦЕНТНІ
ПРИРОДНЕ
ВІКНА

## Slide 13
ЗАХИСТ СПРАВ ВІД ДІЇ СВІТЛА
коробки
теки з клапанами
шафи і стелажі закритого типу
застосування на вікнах світлозахисного устаткування

## Slide 14
Санітарно-гігієнічний режим
очищення і утримування приміщень і території
захист вентиляційних отворів
захист документів від пилу
мікологічне та ентомологічне обстеження
санітарно-гігієнічні заходи у разі аварійних ситуацій

## Slide 15
ВИМОГИ ДО ПРОТИПОЖЕЖНОГО РЕЖИМУ
заняття із заходів пожежної безпеки
інструкція про заходи пожежної безпеки
електро-обладнання
автоматичні системи пожежогасіння
план евакуації
вогнегасники
пожежні щити (стенди)
пожежна сигналізація

## Slide 16
ОХОРОННИЙ РЕЖИМ
охоронна сигналізація
пост охорони
опечатування приміщень
фізичний захист
доступ до приміщень

## Slide 17
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
державного, регіонального, місцевого, об’єктового рівнів
техногенного характеру
природного характеру
соціального характеру

## Slide 18
ПЛАНИ ЗАХОДІВ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
посилення технічної надійності архівних об’єктів
забезпечення матеріальних і людських ресурсів
визначення складу, обсягу, маршрутів евакуації документів
визначення кількості та видів обладнання, пакувальних засобів для евакуації
вирішення питання щодо транспортування та місця евакуації

## Slide 19
щорічного руху справ
створення оптимальних умов зберігання
Розміщення справ з урахуванням:
оперативного використання документів

## Slide 20
ОКРЕМО РОЗМІЩУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ
З РІЗНИМИ СТРОКАМИ ЗБЕРІГАННЯ
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ЛІКВІДОВАНИХ ПІДВІДОМЧИХ УСТАНОВ
У СТАНІ РОЗСИПУ
З РІЗНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ НОСІЯМИ ІНФОРМАЦІЇ
УРАЖЕНІ ТА ПОШКОДЖЕНІ

## Slide 22: Розміщення документів
постійного зберігання - картонні коробки, футляри
тривалого (понад 10 років) зберігання – можуть зберігатися у в’язках з картонними прокладками
тимчасового зберігання - дозволяється розміщувати без картонажів або в’язок
на стелажах, у шафах з використанням первинних засобів зберігання

## Slide 23
крайні дати та номери справ
назва фондоутворювача і структурного підрозділу
Ярлик:
номер фонду та опису

## Slide 26
МЕТА ПЕРЕВІРЯННЯ НАЯВНОСТІ
ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТИЧНОЇ НАЯВНОСТІ СПРАВ
ВИЯВЛЕННЯ ВІДСУТНІХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ РОЗШУК
ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ В ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ
ОЦІНКА ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДОКУМЕНТІВ
ВИЯВЛЕННЯ ТА ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ

## Slide 27: ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРЯННЯ НАЯВНОСТІ:
раз на 10 років – інші види
щорічно – видані з архівосховищ
одноразові позапланові перевіряння
раз на 5 років - постійного зберігання

## Slide 28: У ПРОЦЕСІ ПЕРЕВІРЯННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИЯВЛЕННЮ:
документи, уражені цвіллю, комахами;
документи з пошкодженням основи;
вологі документи.
документи з пошкодженням тексту;

## Slide 29: ПРАВИЛА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРЯННЯ НАЯВНОСТІ:
підкладати на відповідні місця виявлені неправильно підкладені справи
вилучати не внесені в описи справи
вилучати та ізолювати пошкоджені біологічними шкідниками справи
зберігати порядок розташування справ на стелажах, у коробках, теках
не вносити до опису необліковані одиниці зберігання
не робити будь-які позначки, виправлення, записи в облікових документах

## Slide 30
Аркуш перевіряння наявності та стану документів фонду (додаток 32 до Правил) та
Акт про перевіряння наявності та стану справ (додаток 33 до Правил) містять інформацію про:
загальну кількість справ за описами;
кількість наявних справ;
невиявлені справи;
справи, видані в тимчасове користування;
пошкоджені справи;
справи, що потребують дезінфекції, дезінсекції, реставрації, палітурних робіт або підшивки, відновлення згасаючих текстів

## Slide 31: Якщо виявлено невиправно пошкоджені справи:
складається акт (додаток 34 до Правил)
схвалюється ЕК установи
затверджується керівником установи
висновок реставраторів (для документів НАФ)
акт про вилучення документів з НАФ (додаток 14 до Правил)
розгляд ЕК установи
розгляд ЕПК (ЕК) державної архівної установи (архівного відділу міської ради)
розгляд ЦЕПК Укрдержархіву
внесення змін в облікові документи

## Slide 32: ЗАХОДИ З РОШУКУ:
вивчення усіх облікових документів, на підставі яких видавалися справи із архівосховища;
організація розшуку невиявлених справ у структурних підрозділах;
перегляд правильності підкладання справ, номери яких схожі з номерами невиявлених справ;
перевірка справ у фондах, що знаходяться поруч;
вивчення справи фонду.

## Slide 33: Розшук невиявлених справ:
проводиться 1 рік після закінчення перевіряння наявності
картка обліку невиявленої справи (додаток 35 до Правил)
акт про невиявлення справ (документів), шляхи розшуку яких вичерпано (додаток 36 до Правил)
довідка про проведені заходи щодо їх розшуку (довільної форми)
акт затверджує керівник установи
розгляд акту і довідки Комісією з контрою за наявністю, станом та розшуком документів державного архіву (для документів НАФ)
акт підписує керівник архіву (особа, відповідальна за архів)
зняття з обліку документів

## Slide 34
для проведення архівних робіт
для користування
Видавання справ з архівосховищ:
вилучення (виїмка) правоохоронними органами

## Slide 35
заява (додаток 28 до Правил)
замовлення (додаток 27 до Правил)
Для користування:
акт про видавання справ у тимчасове користування (додаток 29 до Правил)

## Slide 36
протокол вилучення (виїмки)
засвідчена копія документа, що вилучається
Вилучення (виїмка) правоохоронними органами :
опис вилучених документів
копія ухвали слідчого судді, суду

## Slide 37
страховий фонд
негативи на плівці
мікрофіш
фонд користування
позитивні мікрофільми
мікрофіш
ксерокопії
цифрові копії

## Slide 38: ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ЗБЕРІГАННЯ
ВИЙМАННЯ З ТРАНСПОРТНОЇ ТАРИ
КАРАНТИН
уражені біологічними шкідниками;
АКЛІМАТИЗАЦІЯ
з високим ступенем вологості
з помірним ступенем вологості
з підвищеною вологістю;
з пошкодженнями основи та тексту;
запилені.
з низьким ступенем вологості

## Slide 39: ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
ВНУТРІШНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
ТРАНСПОРТУВАННЯ НА ДАЛЕКІ ВІДСТАНІ

## Slide 40
Дякуємо за увагу.